## Slide 1
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · KIMBERLY-CLARK PERÚ
Optimización de planes preventivos basada en delays
Evaluación de planes por especialidad y propuesta de mejora
3,261 h
de delay analizadas
(ene – set 2026)
2,093
planes preventivos
evaluados
Setiembre 2026
Notes: Presentación de la propuesta de reestructuración de planes preventivos. Se basa en el registro de delays de enero a setiembre 2026 y en la evaluación plan por plan realizada por cada especialidad (mecánica, electrónica y eléctrica).

## Slide 2
Agenda
Del análisis de delays a una base de planes preventivos enfocada en los módulos críticos.
01
Contexto y alcance
Por qué revisar los planes y qué se analizó
02
Situación actual de delays
Horas por grupo, especialidad, mes y área
03
Metodología
Cómo se construyó la propuesta
04
Módulos críticos
Pareto por grupo y especialidad
05
Fallas más comunes
Tipos de falla, módulos y top 5 por grupo
06
Evaluación de planes
Decisiones, frecuencias y puestos de trabajo
07
Propuestas
Acciones por especialidad e impacto en SAP
08
Próximos pasos
Hoja de ruta de implementación
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
2
Notes: Estructura: diagnóstico con datos de delays, metodología, módulos críticos y sus fallas más comunes, evaluación de planes, propuestas y pasos para implementarlas.

## Slide 3
CONTEXTO Y ALCANCE
¿Por qué revisar los planes preventivos?
1
El delay se concentra en pocos módulos
Un grupo reducido de módulos por máquina explica una parte importante de las horas de parada.
2
Planes no siempre alineados a la falla real
Existen planes duplicados, fuera de alcance o con frecuencias que no responden al modo de falla.
Alcance del análisis
PERIODO
02 ene – 03 set 2026 · 12,872 eventos de delay
GRUPOS
BCM (PI7, PI8, PI9, PI11) · PADS (PF3, PF4) · PF5 · PA1
ESPECIALIDADES
Mecánica, electrónica (incluye instrumentación), eléctrica y adhesivos
PLANES EVALUADOS
2,093 planes preventivos de SAP
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
3
Notes: Motivación: los delays no están distribuidos de forma uniforme; se concentran en pocos módulos. Al mismo tiempo, la base de planes preventivos arrastra planes duplicados, fuera de alcance o con frecuencias poco alineadas al modo de falla. El análisis cubre enero a setiembre 2026.

## Slide 4
SITUACIÓN ACTUAL · DELAYS
BCM concentra el 56% de las horas de delay del periodo
3,261 h
de delay registradas en 12,872 eventos
71%
de las horas son de tipo electrónico (eléctricas)
1,824 h
corresponden a BCM (PI7, PI8, PI9 y PI11)
Horas de delay por grupo y especialidad
Chart: 
| BCM | PADS | PF5 | PA1
Electrónico | 1247 | 728.8 | 216.5 | 107.1
Mecánico | 576.9 | 180 | 126 | 64.3
Fuente: registro de delays (02 ene – 03 set 2026). Electrónico = delays tipo 'Eléctricas'. No incluye PI1 (14.5 h).
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
4
Notes: BCM (PI7, PI8, PI9, PI11) acumula 1,824 h de delay, más de la mitad del total. En todos los grupos predomina el delay de tipo electrónico, que representa 71% de las horas.

## Slide 5
SITUACIÓN ACTUAL · TENDENCIA
Las horas de delay mensuales bajaron 29% entre enero y agosto
Horas de delay por mes (2026)
Chart: 
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
Horas | 481.1 | 412.9 | 441.8 | 450.1 | 422.2 | 370 | 321 | 342.8
Horas de delay por área
Chart: 
| Aplicadores / Formación de producto | Debobinadores / Unwinds | Empaque / Paletizado / Transporte | Sistemas centrales / eléctricos | Corte y sellado | Adhesivos / Melters
Horas | 726 | 689.8 | 687.9 | 575.9 | 306.4 | 259
Setiembre no se muestra (datos parciales al 3 de setiembre). Áreas según la clasificación del registro de delays.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
5
Notes: Enero registró 481.1 h y agosto 342.8 h. Por área, aplicadores/formación de producto y debobinadores son las que más horas acumulan, seguidas de empaque.

## Slide 6
METODOLOGÍA
Cómo se construyó la propuesta
1
Registro de delays
Horas por máquina, módulo y tipo (ene – set 2026).
2
Módulos críticos
Pareto por grupo y especialidad: módulos asignados al 80%.
3
Evaluación de planes
Cada plan de SAP: mantener, modificar, eliminar o agregar.
4
Ajustes
Nueva frecuencia y puesto de trabajo
5
Consolidación
Base única con filtros e indicadores para el seguimiento.
Criterios de clasificación
Alcance 80%
Dentro: planes eléctricos, de adhesivos (SC_ADHE) y mecánicos/electrónicos de módulos "Proceso 80%". Empacado, instrumentación (SC_INS) y el resto: fuera del 80%.
Tipo de plan
Inspección de ruta (IR) cuando la descripción del plan contiene "IR"; en otro caso, mantenimiento.
Especialidad
Mecánica y electrónica: planes de proceso por máquina (electrónica incluye instrumentación). Eléctrica: planta, servicios y máquinas. Adhesivos: planes SC_ADHE.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
6
Notes: La propuesta se construyó en cinco pasos, desde el registro de delays hasta una base consolidada de planes. Los criterios de clasificación permiten filtrar los planes por alcance (dentro o fuera del 80%), tipo (inspección de ruta o mantenimiento) y especialidad.

## Slide 7
MÓDULOS CRÍTICOS
Cobertura de delays de los módulos priorizados
Meta 80%
BCM · Mecánico
10 módulos · 286.6 de 576.9 h
49.7%
BCM · Electrónico
12 módulos · 716.2 de 1,247.0 h
57.4%
PADS · Mecánico
8 módulos · 79.3 de 180.0 h
44.1%
PADS · Electrónico
8 módulos · 366.0 de 728.8 h
50.2%
PF5 · Mecánico
4 módulos · 50.8 de 126.0 h
40.3%
PF5 · Electrónico
9 módulos · 72.6 de 216.5 h
33.5%
PA1 · Mecánico
8 módulos · 38.7 de 64.3 h
60.3%
Lectura
Los módulos asignados explican entre 34% y 60% del delay de su especialidad.
El resto del delay está repartido en muchos módulos de menor impacto.
La propuesta prioriza los módulos con mayor impacto por plan, sin agregar módulos adicionales.
% = horas de los módulos asignados / total de horas de delay del grupo y especialidad. PA1 electrónico no se incluye en el análisis.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
7
Notes: Cada barra muestra qué parte del delay total de la especialidad explican los módulos priorizados. Ningún grupo llega al 80% con los módulos asignados: el delay restante se reparte en muchos módulos pequeños. Se decidió no agregar módulos para mantener el foco.

## Slide 8
MÓDULOS CRÍTICOS · BCM
BCM: el Central System explica el 17% del delay electrónico
Mecánico · 10 módulos
286.6 h de 576.9 h · 49.7% del delay mecánico
Chart: 
| FCO — Final Cut Off | LEA — Leg Elastic | SWA — Solo Wrap Applicator | SLA — Surge Layer Applicator | FLF — Fluff Forming | PCO — Pad Cut Off | WEA — Aplicador De Waist Elastic | FPA — Frontal Patch Applicator | BEA — Back Ear Applicator | FEA — Front Ear Applicator
Horas | 52.8 | 43.7 | 31.6 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 24.9 | 17.6 | 14.6 | 13.7
Electrónico · 12 módulos
716.2 h de 1,247.0 h · 57.4% del delay electrónico
Chart: 
| CS — Central System | ICU — Inner Cover Unwind | SLA — Surge Layer Applicator | SAM — Super Absorbent | SLU — Surge Layer Unwind | OCU — Outer Cover Unwind | TSV — Tablero Servos | LNU — Liner Unwind | CFF — Containment Flap Forming | SWA — Solo Wrap Applicator | PCO — Pad Cut Off | SWU — Solo Wrap Unwind
Horas | 210.5 | 85.5 | 80.1 | 75.3 | 62.8 | 59 | 31.3 | 30.5 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 18.5
Horas de delay por módulo asignado. BCM = PI7, PI8, PI9 y PI11.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
8
Notes: En BCM, el módulo con más delay mecánico es FCO – Final Cut Off (52.8 h). En electrónico destaca el Central System (210.5 h), seguido de ICU, SLA y SAM.

## Slide 9
MÓDULOS CRÍTICOS · PADS
PADS: Central System, Seal Cut y Topsheet Unwind lideran el delay electrónico
Mecánico · 8 módulos
79.3 h de 180.0 h · 44.1% del delay mecánico
Chart: 
| WFM — Wing Folding Module | FNCT — Final Cutting Module | MILL — Mill Module | SLNG — Sealing Module | SLCT — Seal Cut Module | ARLD — Airlaid Module | TFLD — Trifolder Module | PPU — Pulp Unwind
Horas | 21.2 | 18.3 | 10.5 | 9.2 | 6 | 5.2 | 4.5 | 4.4
Electrónico · 8 módulos
366.0 h de 728.8 h · 50.2% del delay electrónico
Chart: 
| CS — Central System | SLCT — Seal Cut Module | TSU — Topsheet Unwind | OLP — On Line Printed | RPU — Release Paper Unwind | MNPL — Main Electrical Cabinets | TLU — Transfer Layer Unwind | SLNG — Sealing Module
Horas | 91.6 | 72.2 | 69.6 | 35.2 | 33.7 | 22.6 | 22.2 | 19
Horas de delay por módulo asignado. PADS = PF3 y PF4.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
9
Notes: En PADS el delay electrónico (728.8 h) es cuatro veces el mecánico (180.0 h). Los tres primeros módulos electrónicos suman más de 230 h.

## Slide 10
MÓDULOS CRÍTICOS · PF5 Y PA1
PF5 y PA1: módulos críticos por especialidad
PF5
PA1
Mecánico
50.8 h de 126.0 h · 40.3% del delay mecánico
Chart: 
| PCM — Pouch Cut Module | RPT — Repitch Module | RPA — Release Paper Application | FNCT — Final Cutting Module
Horas | 26.2 | 8.9 | 8.2 | 7.6
Electrónico
72.6 h de 216.5 h · 33.5% del delay electrónico
Chart: 
| ACS — Sistema De Ventiladores | FLF — Fluff Forming | EMB — Embossing | TBL — Tableros Electricos | RPU — Release Paper Unwind | BSU — Backsheet Unwind | PCM — Pouch Cut Module | TSU — Topsheet Unwind | PCU — Pouch Unwind
Horas | 17.9 | 16.8 | 8.9 | 8 | 7.7 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 2.3
Mecánico
38.7 h de 64.3 h · 60.3% del delay mecánico
Chart: 
| ETA — Aplicador De Etiqueta | ETU — Debobinador De Etiqueta | PCO — Pad Cut Off | FCO — Final Cut Off | SAM — Super Absorbent | CDR — Rodillo De Contruccion | TFLD — Trifolder Module | DBK — Debulker
Horas | 12 | 7.6 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9
Horas de delay por módulo asignado. PA1 electrónico no se incluye en el análisis.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
10
Notes: PF5: PCM – Pouch Cut Module concentra el delay mecánico (26.2 h). PA1: el aplicador y el debobinador de etiqueta (ETA, ETU) lideran el delay mecánico.

## Slide 11
FALLAS POR MÓDULO
El desgaste domina en mecánico y la regulación en electrónico
Mecánico · 639 h
Desgaste (fajas, rodamientos y corte) = 50% del delay mecánico
Chart: 
| Reparación y reemplazo de componentes | Rodamientos, rodillos y transmisión | Fajas y correas | Corte (cuchillas e insertos) | Placas, pockets y soportes | Ajustes y seteos mecánicos | Falla general / sin detalle
Horas | 181.9 | 115.3 | 108.6 | 94.4 | 46 | 40 | 20.6
Electrónico (incluye adhesivos) · 1,821 h
Regulación y ajustes electrónicos = 55% del delay electrónico
Chart: 
| Regulación y ajustes electrónicos | Servos y sincronización | Falla general / sin detalle | Control, PLC y comunicación | Neumática y vacío | Aplicación de adhesivo | Motores, variadores y protecciones
Horas | 1008.5 | 180.3 | 133.7 | 85.9 | 83.2 | 62.6 | 59.6
Se agruparon 270 descripciones de "Detalle (L4)" en 18 tipos de falla. Horas de delay de los módulos priorizados (Delays 80%); los módulos de adhesivos se cuentan en electrónico.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
11
Notes: Las 270 descripciones de falla del registro se agruparon por similitud (por ejemplo, 'Regulacion Electronica', 'Regulacion electrónica' y 'Elec - Regulacion Electronica'). En mecánico, fajas, rodamientos/rodillos y corte suman 50% del delay; en electrónico, la regulación y ajustes electrónicos explican 55%.

## Slide 12
FALLAS POR MÓDULO
Módulos agrupados por tipo de falla
Especialidad | Tipo de falla | Horas | % | Módulos | Dónde se concentra (módulo y grupo)
Mecánico | Reparación y reemplazo de componentes | 182 | 28% | 28 | PCM (PF5) 24 h · CTN (PF5) 16 h · FNCT (PADS) 14 h
Mecánico | Rodamientos, rodillos y transmisión | 115 | 18% | 19 | LEA (BCM) 17 h · STK (BCM) 15 h · FCO (BCM) 13 h
Mecánico | Fajas y correas | 109 | 17% | 23 | FCO (BCM) 29 h · SWA (BCM) 24 h · PCO (BCM) 10 h
Mecánico | Corte (cuchillas e insertos) | 94 | 15% | 17 | LEA (BCM) 17 h · SLA (BCM) 14 h · PCO (BCM) 13 h
Mecánico | Placas, pockets y soportes | 46 | 7% | 7 | FLF (BCM) 14 h · DBD (BCM) 11 h · BG2 (BCM) 10 h
Electrónico | Regulación y ajustes electrónicos | 1,009 | 55% | 49 | CS (BCM) 158 h · BG1 (PADS) 65 h · STK (BCM) 58 h
Electrónico | Servos y sincronización | 180 | 10% | 31 | SLCT (PADS) 26 h · BG1 (PF5) 21 h · CS (PADS) 21 h
Electrónico | Control, PLC y comunicación | 86 | 5% | 21 | SLA (BCM) 14 h · BGR (PADS) 9 h · SAM (BCM) 8 h
Electrónico | Neumática y vacío | 83 | 5% | 31 | CS (BCM) 12 h · OCU (BCM) 8 h · TLU (PADS) 6 h
Electrónico | Aplicación de adhesivo | 63 | 3% | 21 | Pad Integrity (BCM) 9 h · Construction (trio) (BCM) 9 h · Melter (BCM) 8 h
Registro poco específico: el 55% del delay electrónico figura como regulación electrónica, el 28% del mecánico como reparación o reemplazo genérico y 154 h como "falla general / sin detalle". Registrar la falla con más detalle (L4) permitirá enfocar mejor los planes.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
12
Notes: Cada tipo de falla agrupa descripciones parecidas del registro de delays. La última columna muestra los tres módulos donde ese tipo de falla suma más horas; así se ve qué módulos comparten el mismo problema y dónde enfocar los planes.

## Slide 13
FALLAS POR MÓDULO · TOP 5 BCM
BCM: la regulación electrónica del CS suma 156.7 h
Mecánico · Top 5 fallas
70.7 h de 378.6 h · 18.7% del delay mecánico
Chart: 
| Desgaste de faja de transporte · FCO | Falla de corte · SLA | Falla de corte · PCO | Desgaste de placas de pocket · FLF | Desgaste de faja de transporte · SWA
Horas | 17.9 | 14 | 13.2 | 12.9 | 12.6
Electrónico · Top 5 fallas
321.9 h de 1,042.9 h · 30.9% del delay electrónico
Chart: 
| Regulación electrónica · CS | Regulación electrónica · SAM | Regulación electrónica · STK | Regulación electrónica · SLU | Regulación electrónica · TSV
Horas | 156.7 | 50.3 | 45.4 | 38.1 | 31.3
Horas de delay por falla (Detalle L4) y módulo, hoja «Fallas por módulo». Mecánico incluye empacado; electrónico, empacado y adhesivos. BCM = PI7, PI8, PI9 y PI11.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
13
Notes: Top 5 de fallas de BCM por horas de delay, según la hoja Fallas por módulo. Mecánico, 70.7 h (19% del delay mecánico analizado): Desgaste de faja de transporte · FCO (17.9 h); Falla de corte · SLA (14.0 h); Falla de corte · PCO (13.2 h); Desgaste de placas de pocket · FLF (12.9 h); Desgaste de faja de transporte · SWA (12.6 h). Electrónico, 321.9 h (31% del delay electrónico analizado): Regulación electrónica · CS (156.7 h); Regulación electrónica · SAM (50.3 h); Regulación electrónica · STK (45.4 h); Regulación electrónica · SLU (38.1 h); Regulación electrónica · TSV (31.3 h).

## Slide 14
FALLAS POR MÓDULO · TOP 5 PADS
PADS: la regulación electrónica del Bagger 1 suma 64.5 h
Mecánico · Top 5 fallas
46.7 h de 125.6 h · 37.2% del delay mecánico
Chart: 
| Reemplazo de componentes · FNCT | Ajuste de otros seteos · BGR | Reemplazo de componentes · WFM | Ajuste de otros seteos · BG2 | Reemplazo de componentes · SPK
Horas | 13.8 | 10.1 | 9.5 | 7.3 | 6
Electrónico · Top 5 fallas
206.9 h de 546.6 h · 37.8% del delay electrónico
Chart: 
| Regulación electrónica · BG1 | Regulación electrónica · SLCT | Falla general (sin detalle) · TSU | Falla general (sin detalle) · STK | Regulación electrónica · OLP
Horas | 64.5 | 42.9 | 35.1 | 35 | 29.3
Horas de delay por falla (Detalle L4) y módulo, hoja «Fallas por módulo». Mecánico incluye empacado; electrónico, empacado y adhesivos. PADS = PF3 y PF4.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
14
Notes: Top 5 de fallas de PADS por horas de delay, según la hoja Fallas por módulo. Mecánico, 46.7 h (37% del delay mecánico analizado): Reemplazo de componentes · FNCT (13.8 h); Ajuste de otros seteos · BGR (10.1 h); Reemplazo de componentes · WFM (9.5 h); Ajuste de otros seteos · BG2 (7.3 h); Reemplazo de componentes · SPK (6.0 h). Electrónico, 206.9 h (38% del delay electrónico analizado): Regulación electrónica · BG1 (64.5 h); Regulación electrónica · SLCT (42.9 h); Falla general (sin detalle) · TSU (35.1 h); Falla general (sin detalle) · STK (35.0 h); Regulación electrónica · OLP (29.3 h).

## Slide 15
FALLAS POR MÓDULO · TOP 5 PF5
PF5: las alarmas de servo en empaque encabezan el delay
Mecánico · Top 5 fallas
50.0 h de 95.6 h · 52.3% del delay mecánico
Chart: 
| Reparación mecánica · PCM | Reparación mecánica · CTN | Reparación mecánica · BG1 | Cambio de componentes · STK | Reparación mecánica · RPT
Horas | 17.3 | 10.8 | 8.1 | 7.3 | 6.7
Electrónico · Top 5 fallas
64.6 h de 190.1 h · 34.0% del delay electrónico
Chart: 
| Alarma de servo · STK | Alarma de servo · BG1 | Ajuste electrónico · BG1 | Alarma de servo · MPK | Ajuste de conexiones · STK
Horas | 14.5 | 13.6 | 12.7 | 12.6 | 11.2
Horas de delay por falla (Detalle L4) y módulo, hoja «Fallas por módulo». Mecánico incluye empacado; electrónico, empacado y adhesivos.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
15
Notes: Top 5 de fallas de PF5 por horas de delay, según la hoja Fallas por módulo. Mecánico, 50.0 h (52% del delay mecánico analizado): Reparación mecánica · PCM (17.3 h); Reparación mecánica · CTN (10.8 h); Reparación mecánica · BG1 (8.1 h); Cambio de componentes · STK (7.3 h); Reparación mecánica · RPT (6.7 h). Electrónico, 64.6 h (34% del delay electrónico analizado): Alarma de servo · STK (14.5 h); Alarma de servo · BG1 (13.6 h); Ajuste electrónico · BG1 (12.7 h); Alarma de servo · MPK (12.6 h); Ajuste de conexiones · STK (11.2 h).

## Slide 16
FALLAS POR MÓDULO · TOP 5 PA1
PA1: el componente mecánico dañado en ETA suma 11.2 h
Mecánico · Top 5 fallas
29.5 h de 38.7 h · 76.1% del delay mecánico
Chart: 
| Componente mecánico dañado · ETA | Componente mecánico dañado · ETU | Componente mecánico dañado · PCO | Componente mecánico dañado · SAM | Componente mecánico dañado · FCO
Horas | 11.2 | 6.2 | 4.6 | 3.8 | 3.8
Electrónico · Top 5 fallas
23.4 h de 41.3 h · 56.6% del delay electrónico
Chart: 
| Regulación electrónica · STK | Adhesivo pobre · Aplicador tela central | Componente mecánico dañado · Aplicador tela central | Falla de conexión · Aplicador tela barrera | Falla de conexión · STK
Horas | 7.8 | 4.9 | 4.6 | 3.1 | 3
Horas de delay por falla (Detalle L4) y módulo, hoja «Fallas por módulo». Mecánico incluye empacado; electrónico, empacado y adhesivos. PA1 electrónico: solo empacado y adhesivos.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
16
Notes: Top 5 de fallas de PA1 por horas de delay, según la hoja Fallas por módulo. Mecánico, 29.5 h (76% del delay mecánico analizado): Componente mecánico dañado · ETA (11.2 h); Componente mecánico dañado · ETU (6.2 h); Componente mecánico dañado · PCO (4.6 h); Componente mecánico dañado · SAM (3.8 h); Componente mecánico dañado · FCO (3.8 h). Electrónico, 23.4 h (57% del delay electrónico analizado): Regulación electrónica · STK (7.8 h); Adhesivo pobre · Aplicador tela central (4.9 h); Componente mecánico dañado · Aplicador tela central (4.6 h); Falla de conexión · Aplicador tela barrera (3.1 h); Falla de conexión · STK (3.0 h).

## Slide 17
EVALUACIÓN DE PLANES
2,093 planes preventivos evaluados en cuatro especialidades
Chart: 
| Eléctrico | Electrónico | Mecánico | Adhesivos
Planes | 896 | 657 | 485 | 55
2,093
planes
Dentro del 80%
1,312
63% de los planes
Fuera del 80%
781
37% de los planes
Inspección de ruta (IR)
724
35% de los planes
Mantenimiento
1,369
65% de los planes
Electrónico incluye 303 planes de instrumentación (SC_INS). Adhesivos: 55 planes SC_ADHE, dentro del 80%.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
17
Notes: La base consolidada tiene 2,093 planes: 896 eléctricos, 657 electrónicos (incluye instrumentación), 485 mecánicos y 55 de adhesivos. 63% está dentro del alcance del 80% y 35% son inspecciones de ruta.

## Slide 18
EVALUACIÓN DE PLANES · DECISIONES
45% de los planes se mantiene; se proponen 281 altas y 216 bajas
952
Se mantienen
45% del total
130
Se modifican
6% del total
216
Se eliminan
10% del total
281
Se agregan
13% del total
514
Sin decisión
25% del total
Decisión por especialidad (planes)
Chart: 
| Eléctrico | Electrónico | Mecánico | Adhesivos
Se mantiene | 748 | 82 | 122 | 0
Modificar | 22 | 36 | 72 | 0
Se elimina | 87 | 56 | 73 | 0
Se agrega | 39 | 180 | 62 | 0
Sin decisión | 0 | 303 | 156 | 55
Lectura
Balance neto: +65 planes (281 altas − 216 bajas).
Eléctrico: 83% de sus planes se mantiene.
Electrónico: 180 planes nuevos, sobre todo réplicas del formato IR de componentes.
514 planes sin decisión: 303 de instrumentación, 156 mecánicos y 55 de adhesivos.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
18
Notes: Resultado de la evaluación plan por plan. Los planes sin decisión corresponden sobre todo a instrumentación (SC_INS) y adhesivos (SC_ADHE), que se incorporaron recientemente a la base, y a planes mecánicos fuera del 80%.

## Slide 19
EVALUACIÓN DE PLANES · AJUSTES
Frecuencias a 3 meses y traslado de inspecciones al técnico operador
Nueva frecuencia propuesta (planes)
Chart: 
| 3 Meses | 6 Meses | 1 Mes | 12 Meses | 2 Años | Otras
Planes | 342 | 48 | 20 | 12 | 5 | 31
458
planes con nueva frecuencia
75%
quedan cada 3 meses
211
ajustes: 132 aumentar · 79 disminuir
Cambio de puesto de trabajo
SC_MEC
SC_OPE
31 planes
Inspecciones IR de estaciones críticas y tareas "parte OPE" pasan al técnico operador.
SC_ELI
SC_TELI
3 planes
Pruebas eléctricas de grupos electrógenos.
SC_TELI
SC_ELI
3 planes
Tareas que ejecuta personal KC.
Además, 3 planes eléctricos se confirman en SC_ELI y 1 plan mecánico pasa a SC_ELE.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
19
Notes: Se definió nueva frecuencia para 458 planes; la mayoría queda cada 3 meses. En puestos de trabajo, 31 planes mecánicos pasan al técnico operador (SC_OPE), lo que requiere validación con producción y capacitación.

## Slide 20
PROPUESTAS
Propuestas por especialidad para los módulos críticos
Mecánico
MANTENIMIENTO
Planes por modo de falla: desgaste de fajas, alineamiento y cortes (FCO, LEA, SLA, PCO, WEA, FPA).
Cambio programado de fajas en SWA.
PADS MILL: cambio de contracuchilla e inspección por SKF.
PF5 y PA1: PM preventivo por estación.
PRODUCCIÓN
Limpieza autónoma de la sección e IR de sección (FLF).
Electrónico
MANTENIMIENTO
Tableros: FR (CS BCM), CMP/CDP y condiciones de A/A (PADS).
Componentes + capacitación: ICU, SLA, SLU, OCU y LNU.
SAM: cambio de filtros en línea; PF5: variadores y arrancadores.
Instrumentación (SC_INS): metrología, fugas de aire, sistema Fike y colectores.
PRODUCCIÓN
Limpieza autónoma y de filtros en línea (SAM).
Eléctrico
MANTENIMIENTO
38 planes nuevos para motores y variadores (recuperador y ventiladores).
Frecuencia según criticidad: subestación MT quincenal; grupos electrógenos y estaciones de regulación, anual.
Puesto según quién ejecuta: TELI o ELI (personal KC).
Depurar 87 planes: duplicados, del alcance del SCI o de terceros.
BASE DE PLANES
748 se mantienen · 22 se modifican · 39 altas · 87 bajas.
Adhesivos
MANTENIMIENTO
Coleros: PM de tableros, termografía y colero de backup.
Aplicadores: PM + checklist de calidad + capacitación a técnicos de producción.
55 planes SC_ADHE: 18 IR según formato (1–2 meses) y 37 PM de aplicadores (9–12 meses).
Ajustar el trabajo de las operaciones a 0.1 h, según la revisión de los planes.
PRODUCCIÓN
Limpieza de derrames de adhesivo.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
20
Notes: Propuestas por especialidad. Mecánico y electrónico vienen del análisis de módulos críticos; eléctrico, de la evaluación de planes de planta; adhesivos, del análisis de coleros y aplicadores y de los planes SC_ADHE incorporados a la base.

## Slide 21
PROPUESTAS · IMPACTO EN SAP
Qué cambia en la base de planes preventivos
+281
planes nuevos
87 réplicas del formato IR 99795 (componentes electrónicos).
38 planes nuevos de motores y variadores (eléctrico).
27 PM para medir resistencias y sensores de temperatura y presión (aplicadores de adhesivo).
12 planes de lubricación de cuchillas y réplicas de PM de tableros.
−216
bajas
33 por nueva estrategia: IR o PM solo en secciones críticas.
Planes sin uso o para retirar de SAP.
Tareas del alcance del SCI o de terceros (Sodexo, Cálidda).
Zonas o tableros duplicados o inexistentes.
130
modificaciones
Frecuencia a 3 meses en inspecciones de estaciones críticas (FCO, taller).
Nuevas tareas: alineamiento y revisión de rodamientos de rodillos.
8 planes de revisión pasan a IR.
Cambio de puesto de trabajo (técnico operador, TELI, ELI).
+65
balance neto de planes
41
planes con cambio de puesto
458
planes con nueva frecuencia
514
planes por definir
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
21
Notes: Impacto en SAP: se crean 281 planes, se dan de baja 216 y se modifican 130. Las altas se explican sobre todo por la estandarización de planes existentes en todas las máquinas del grupo.

## Slide 22
PRÓXIMOS PASOS
Hoja de ruta para implementar la propuesta
1
Cerrar la evaluación
Definir los 514 planes sin decisión (303 de instrumentación, 156 mecánicos y 55 de adhesivos).
Unificar el criterio de "aumentar / disminuir" frecuencia.
Revisar 20 frecuencias atípicas (7 a 29 meses) en planes eléctricos nuevos.
2
Validar
Revisar con producción los 31 planes que pasan al técnico operador.
Capacitación y estándares de limpieza e inspección autónoma.
Consultar con EHS los planes con requisito normativo.
3
Cargar en SAP
Crear 281 planes nuevos.
Dar de baja 216 planes.
Modificar 130 planes (frecuencia, tareas y puesto).
4
Seguimiento
KPI mensual de horas de delay en los módulos priorizados.
Registrar las fallas con más detalle (L4).
Ajuste de frecuencias según resultados.
Prioridad inmediata: cerrar la evaluación y unificar criterios antes de cargar los cambios en SAP.
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
22
Notes: La implementación se propone en cuatro fases. Primero se cierran los planes sin decisión y se unifican criterios; luego se valida con producción (planes que pasan al técnico operador) y EHS, se carga en SAP y se hace seguimiento con el KPI de horas de delay.

## Slide 23
MENSAJES CLAVE
1
El delay se concentra en BCM (56%) y es mayoritariamente electrónico (71%).
2
En mecánico, la mitad del delay es desgaste (fajas, rodamientos y corte); en electrónico, 55% se registra como regulación electrónica.
3
La propuesta reordena 2,093 planes: 281 altas, 216 bajas y 130 modificaciones, y traslada 31 inspecciones al técnico operador.
Gracias
Gestión de Mantenimiento · Kimberly-Clark Perú
23
Notes: Cierre con los tres mensajes clave y apertura a preguntas.